洁净等级标准要求

ISO/DIS 14644-1：1999 洁净室和洁净区按空气中悬浮粒子浓度的分级

ISO分级 大于等于表中所列粒径悬浮粒子最大允许浓度（颗/m3） 0.1μm 0.2μm 0.3μm 0.5μm 1μm 5μm ISO1级 10 2 ISO2级 100 24 10 4 ISO3级 1000 237 102 35 8 ISO4级 10000 2370 1020 352 83 ISO5级 100000 23700 10200 3520 832 29 ISO6级 1000000 237000 102000 35200 8320 293 ISO7级 352000 83200 2930 ISO8级 3520000 832000 29300 ISO9级 35200000 8320000 293000 GB 50457:2008《医药工业洁净厂房设计规范》 洁净度级别 悬浮粒子最大允许数（个/m2 ） 微生物最大允许数 ≥0.5μm ≥5μm 浮游菌（cfu/ m2） 沉降菌（cfu/ m2） 100 级 3500 0 5 1 1000 级 350000 2000 100 3 100000级 3500000 20000 500 10 300000级 10500000 60000 — 15 GB 50333:2002 洁净手术室等级标准（空态或静态） 等 级 手术室名称 沉降（浮游）细菌最大平均浓度 表面最大染菌密度（个/cm2） 空气洁净度级别 手术区 周边区 手术区 周边区 I 特别洁净手术室 0.2个/30minΦ90皿（5个/ m3） 0.4个/30minΦ90皿（10个/ m3） 5 100级 1000级 II 标准洁净手术室 0.75个/30minΦ90皿（25个/ m3） 1.5个/30minΦ90皿（50个/ m3） 5 1000级 10000级 III 一般洁净手术室 2个/30minΦ90皿（75个/ m3） 4个/30minΦ90皿（150个/ m3） 5 10000级 100000级 IV 准洁净手术室 5个/30min，Φ90皿（175个/ m3） 5 300000级

← →    返回目录

联络我们  在线申请

。

。

。

完成提交       重填

← →    返回目录